## Slide 1: Objectifs d’un PPAT V2
L’expérience acquise pendant les campagnes C2 et C3a révèle la nécessité pour les EiC d’un outil permettant de consulter le contenu du pulse setup (->Xedit), par:
la sélection/visualisation de l’ensemble des paramètres contenu dans le pulse setup
la conversion des paramètres Xedit & Top « plasma », APIs, en valeurs opérationnelles « machine » (temps, unités, relatif/absolu). Information vers les diag et chauffages (« à quel temps je tire?» + position des flags)
L’aide à la validation des paramètres vs WOI, éventuellement en fonction du temps (ex: intégration)
La validation des WOIs post-pulse
La possibilité de rappeler la programmation d’anciens chocs (comparaison).
Mettre en évidence les différence par rapport à un ancien choc (-1 ou -)
Affichage des principales waveform « programmée » sur un nouvel espace à définir (nouveau rétro au dessus des téléviseurs ?). Toujours pour améliorer la communication dans la SdC: Le SL se concentre sur sa programmation, l’EiC peut informer la SdC en intégrant les informations.
Reste un objectif: un outil commun SL/EiC, notamment pour la préparation en avance des pulse setup…

## Slide 2
Rappels aux EiC (ne s’affiche que si PPAT est lancé le compte EiC)
Tests
Test
Messages de type cahier de consigne. Passage d’info soir -> matin,
Autres messages à sa souvenir (consignes particulières, nouvelles WOIs, etc)
Dates de début et de fin d’une consigne particulière
Au démarrage de l’application
Setup
Num choc
Load from SL
Load from file
Load from pulse
Setup Display
Rappels à lire en début de session
Onglets dépliable verticalement (workflow haut -> bas) à la JET
ou onglets classiques (workflow gauche -> droite)
Post Pulse Analysis
Tests

## Slide 3
Numéro du prochain choc, heure du dernier transfert
Erreur de lecture, etc.
Rappels aux EiC
Setup
WOI
Test WOIs
Num choc
Open setup display
Après chaque choc et avant le suivant
Load from SL
Load from file
Load from pulse
Setup Display
Post Pulse Analysis

## Slide 4
Rappels aux EiC
WOI
1 - Vacuum & Wall Conditioning
2 - Cooling Loops
3 – Magnetic Configuration
4 – Fuelling
5 - Power Injection
6 – Plasma Facing Components
7 – Machine Protection Related Diag
8 – Other diag
9 - Safety
1.1
1.1
1.2
1.2
1.3
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Test WOIs
….. WOI 1.3 : erreur truc
Post Pulse Analysis
Setup
Num choc
Load from SL
Load from file
Load from pulse
Setup Display
Lien vers WOI (pdf)
Post Pulse Analysis
Test WOIs

## Slide 5
Rappels aux EiC
WOI
Test WOIs
Post Pulse Analysis
Setup
Num choc
Load from SL
Load from file
Load from pulse
Setup Display
Post Pulse Analysis
#53213
#53212
Next
File1
Sig 1
Sig N
Sig 2
8 subplot max ?. 1 case cochée = 1 affichage. Superposition même signal dans un subplot (pas de mélange de signaux dans un même subplot)
Add

## Slide 6
Rappels aux EiC
Transfert du SL
Vers un PPAT V2
Heure du dernier transfert
Tests
Rappels à lire en début de session
Onglets dépliable verticalement (workflow haut -> bas) à la JET
ou onglets classiques (workflow gauche -> droite)
1 - Vacuum & Wall Conditioning
2 - Cooling Loops
3 – Magnetic Configuration
4 – Fuelling
5 - Power Injection
6 – Plasma Facing Components
7 – Machine Protection Related Diag
8 – Other diag
9 - Safety
1.1
1.1
1.2
1.2
1.3
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Une case=un test.  Possib plusieurs case par WOI
Launch tests
Console (log, infos, résultats des tests). Exemple : test OK = « . ». Seules les erreurs s’affiche
….. WOI 1.3 : erreur truc
Pulse setup display
+ autres tests (décharge de nettoyage)
Post Pulse Analysis

## Slide 7: Onglets Verticaux/Horiz Dépliables?
Genre ça?
Ou ça : ou ça:

## Slide 8: Rappels aux EiCs
Editeur de text genre page web (couleur, puces, etc), modifiable en session par tous les EiCs
Rappels aux EiC
J’ai lu
Onglet ouvert qu’au démarrage de l’application.
Onglet reste fermé sinon, sauf click bien sûr
Affichage du tableau (actuel fichier .xls)
des consignes particulières

## Slide 9
1.1
1.1
1.2
1.2
1.3
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Test
Rajouter un test doit être « facile » et pouvoir être fait pendant la session
-> script Python/Matlab pour chaque test ou WOI, facilement identifiable et modifiable par un EiC avec l’accord de qui va bien -> nécessite une gestion de version sérieuse
possibilité de tester sur un ancien choc. Exemple de workflow : après un choc, les tests post-pulses montrent un problème : correction du test pre pulse pour éviter le problème de nouveau
….. WOI 1.3 : erreur truc
La console sert à visualiser les résultats du « test WOIs » et les détails de ceux qui uniquement retourne une erreur (warning aussi?). Les résultats des tests positif ne s’affiche pas (ou juste un ‘.’ ) pour ne pas produire trop de verbosité
Passer la souris sur le bouton : explication du test. Lien vers le document ?
Cliquer sur un bouton : re-test avec forçage du log dans la console (même si le test est OK, le test peut produire des logs utiles, genre un print de valeurs lues, etc)
1 - Vacuum & Wall Conditioning
2 - Cooling Loops
Couleur du titre = couleur du pire cas
Lance tous les tests
Archivage du log?

## Slide 10: Post Pulse Analysis
WOI
1.1
1.2
1.3
1.4
Re-tester les WOI après choc
Tests post-pulses réalisés sur les données ARCAD (≠ test pré-pulse qui sont réalisés sur pulse setup)
Consignes (PCS) ET sur les valeurs réalisées
Typiquement : valeurs limites des tensions/courants des générateurs, températures, Prad
Post pulse analysis
….. WOI 1.4 : erreur bidule
Archivage du log

## Slide 11: Pulse Setup Display
Choix des variables à afficher (genre click/bouton comme outils de visu des pilotes?)
Afficher des setup différents pour comparer ? (à-la-wscope?)
Afficher pre/post shot setup? (valeurs du setup? consignes résultantes en vrai? résultat?)
Rapide (pas matplotlib)

## Slide 12: Outils associés: trend curves
Suivi de quantités continues sur une fenêtre indépendante avec limites et pulse time
  Temps réel
  Suivi choc à choc
Ex : JET